## Slide 1: ОСНОВЫ ЛОГИКИ
Проектирование цифровой
техники с применением ПЛИС
и аппаратного языка разработки System Verilog
Н. Г. Зайцев

## Slide 2: Системы счисления
Десятичная система счисления
1000-и 100-и 10-ки 1-ы
974210 = 9 × 103 + 7 × 102 + 4 × 101 + 2 × 100
Девять тысяч
ОСНОВЫ ЛОГИКИ
Семь сотен
Четыре десятка
Две единицы

## Slide 3: Системы счисления
1-битные двоичные числа | 2-битные двоичные числа | 3-битные двоичные числа | 4-битные двоичные числа | Десятичные эквиваленты
0 | 00 | 000 | 0000 | 0
1 | 01 | 001 | 0001 | 1
 | 10 | 010 | 0010 | 2
 | 11 | 011 | 0011 | 3
 |  | 100 | 0100 | 4
 |  | 101 | 0101 | 5
 |  | 110 | 0110 | 6
 |  | 111 | 0111 | 7
 |  |  | 1000 | 8
 |  |  | 1001 | 9
 |  |  | 1010 | 10
 |  |  | 1011 | 11
 |  |  | 1100 | 12
 |  |  | 1101 | 13
 |  |  | 1110 | 14
 |  |  | 1111 | 15
Двоичная система счисления
16 8 4 2 1
2
10110 = 1 × 24 + 0 × 23 + 1 × 22 +
+1 × 21 + 0 × 20 = 2210
одна ноль
двойка единиц
один по ноль одна
Шестнадцать восьмерок четверка
ОСНОВЫ ЛОГИКИ

## Slide 4: Системы счисления
Шестнадцатеричная цифра | Десятичный эквивалент | Двоичный эквивалент
0 | 0 | 0000
1 | 1 | 0001
2 | 2 | 0010
3 | 3 | 0011
4 | 4 | 0100
5 | 5 | 0101
6 | 6 | 0110
7 | 7 | 0111
8 | 8 | 1000
9 | 9 | 1001
А | 10 | 1010
B | 11 | 1011
C | 12 | 1100
D | 13 | 1101
E | 14 | 1110
F | 15 | 1111
Шестнадцатеричная система счисления
разряд разряд разряд
256-ти 16-ти 1-ц
16
2ED = 2 × 162 + E × 161 +
0
+ D × 16 = 74910
Тринадцать
по одному
два по двести пятьдесят шесть
ОСНОВЫ ЛОГИКИ
четырнадцать по шестнадцать

## Slide 5: Системы счисления
а)
Байт, полубайт
b)
101100
наибольший значащий бит
наименьший значащий бит
DEAFDAD8
наибольший значащий байт
наименьший значащий байт
ОСНОВЫ ЛОГИКИ

## Slide 6: Системы счисления
Сложение двоичных чисел
1100
10010
+ 0101
1 1 1
0111
+ 0101
1 1 1
1101
Пример двоичного сложения
Пример двоичного сложения с переполнением
9776
а) b)
Примеры сложения с переносом: десятичное (а), двоичное (b)
1 1
4277
+ 5499
1 1
1011
+ 0011
1110
перенос
ОСНОВЫ ЛОГИКИ

## Slide 7: Системы счисления
Историческая заметка
Ракета Ариан-5 ценой 7 млрд долл., запущенная
4 июня 1996 г., отклонилась от курса
и разрушилась через 40 секунд после запуска. Отказ был вызван тем, что в бортовом компьютере произошло переполнение 16-разрядных регистров, после которого компьютер вышел из строя.
Программное обеспечение Ариан-5 было тщательно протестировано, но на ракете Ариан-4. Однако новая ракета имела двигатели с более высокими скоростными параметрами, которые, будучи переданными бортовому компьютеру,
и вызвали переполнение регистров.
Знак двоичных чисел
Двоичные числа без знака
(Unsigned)
Прямой код (Sign/Magnitude)
Дополнительный код (Two's Complement)
ОСНОВЫ ЛОГИКИ

## Slide 8: Системы счисления
Диапазон N-битных чисел
Система | Диапазон
Двоичные числа без знака (unsigned) | [0, 2N – 1]
Прямой Код (Sign/Magnitude) | [–2N – 1 – 1, 2N – 1 – 1]
Дополнительный код | [–2N – 1, 2N – 1 – 1]
Числовая шкала и 4-битовое двоичное кодирование

## Slide 9: Логические элементы
Логические вентили (logic gates) – это простейшие цифровые схемы, получающие один или более двоичных сигналов на входе и производящие новый двоичный сигнал на выходе.
При графическом изображении логических вентилей для обозначения одного или нескольких входных сигналов и выходного сигнала используются специальные символы.
Взаимосвязь между входными сигналами и выходным сигналом логического вентиля может быть описана с помощью таблицы истинности (truth table) или уравнением булевой логики.
9
ОСНОВЫ ЛОГИКИ

## Slide 10: Логические элементы
Базовые элементы
BUF
AND
ИЛИ
XOR
Буфер
Вентиль И
Вентиль ИЛИ
Вентиль ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ
ОСНОВЫ ЛОГИКИ

## Slide 11: Логические элементы
Вентиль НЕ
Вентиль И-НЕ
Вентиль ИЛИ-НЕ
Вентиль ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ-НЕ
Базовые инверсные элементы
NOT
NAND
NOR
XNOR
ОСНОВЫ ЛОГИКИ

## Slide 12: Логические элементы
12
Вентиль ИЛИ-НЕ с тремя входами
Вентиль И с четырьмя входами
Логические элементы с количеством входов больше двух
NOR3
AND4

## Slide 13: Булевы уравнения
13
Булевы уравнения используют переменные, имеющие значение ИСТИНА или ЛОЖЬ, поэтому они идеально подходят для описания цифровой логики.
Три базовые операции булевой алгебры:
Дополнение (complement) – это величина, обратная логической переменной. Дополнение 0 равно 1,
а дополнение 1 равно 0. Переменная или ее дополнение называются литералом. Например, A, A , B и B – литералы.
Конъюнкция, произведение (product) или импликанта – операция «И» над одним или несколькими литералами.
включающее все входы функции.
Минтерм (minterm, элементарная конъюнктивная форма) – это произведение,
ABC – это минтерм для функции переменных A, B и C.
3. Дизъюнкция или сумма – операция «ИЛИ» над одним или более литералами.
Макстерм (maxterm, элементарная дизъюнктивная форма) – это сумма всех входов функции. A + B +C является макстермом функции переменных A, B и C.

## Slide 14: Булевы уравнения
14
Таблица истинности с несколькими минтермами, равными ИСТИНЕ,
и ее представление в виде функций
Произвольная таблица истинности с тремя входами
,
,
,
или
Булевы уравнения используют переменные, имеющие значение ИСТИНА или ЛОЖЬ, поэтому они идеально подходят для описания цифровой логики.
Конъюнктивная форма
Y
Y

## Slide 15: Булевы уравнения
Булевы уравнения используют переменные, имеющие значение ИСТИНА или ЛОЖЬ, поэтому они идеально подходят для описания цифровой логики.
Дизъюнктивная форма
Таблица истинности с несколькими макстермами, равными ИСТИНЕ,
и ее представление в виде функций
15

## Slide 16: Булева алгебра
Булева алгебра основана на наборе аксиом, которые мы считаем верными. Аксиомы являются недоказуемыми в том смысле, что определение не может быть доказано. С помощью этих аксиом мы доказываем все теоремы булевой алгебры.
Аксиомы булевой алгебры
 | Аксиома |  | Двойственная аксиома | Название
А1 | B = 0 если B ≠ 1 | А1' | B = 1 если B ≠ 0 | Бинарное поле
А2 | 0 = 1 | А2' | 1 = 0 | НЕ
А3 | 0 ∙ 0 = 0 | А3' | 1 + 1 = 1 | И/ИЛИ
А4 | 1 ∙ 1 = 1 | А4' | 0 + 0 = 0 | И/ИЛИ
А5 | 0 ∙ 1 = 1 ∙ 0 = 0 | А5' | 1 + 0 = 0 + 1 = 1 | И/ИЛИ

## Slide 17: Булева алгебра
Булевы теоремы для одной переменной
 | Теорема |  | Двойственная теорема | Название
Т1 | B ∙ 1 = B | Т1' | B + 0 = B | Идентичность
Т2 | B ∙ 0 = 0 | Т2' | B + 1 = 1 | Нулевой элемент
Т3 | B ∙ B = B | Т3' | B + B = B | Идемпотентность
Т4 |  | B = B |  | Инволюция
Т5 | B ∙ B = 0 | Т' | B + B = 1 | Дополнительность

## Slide 18: Булева алгебра
Теоремы с несколькими переменными
 | Теорема |  | Двойственная теорема | Название
Т6 | B ∙ С = С ∙ B | Т6' | B + С = С + B | Коммутативность
Т7 | (B ∙ С) ∙ D = B ∙ (С ∙ D) | Т7' | (B + С) + D = B + (С + D) | Ассоциативность
Т8 | (B ∙ С) + (B ∙ D) = B ∙ (С + D) | Т8' | (B + С) ∙ (B + D) = B + (С ∙ D) | Дистрибутивность
Т9 | B ∙ (B + С) = B | Т9' | B + (B ∙ С) = B | Поглощение
Т10 | (B ∙ С) + (B ∙ C) = B | Т10' | (B + С) ∙ (B + C) = B | Склеивание
Т11 | (B ∙ С) + (B ∙ D) + (C ∙ D) = = B ∙ С + B ∙ D | Т11' | (B + С) ∙ (B + D) ∙ (C + D) = = (B + С) ∙ (B + D) | Согласованность
Т12 | B0 ∙ B1 ∙ B 2 … = (B0 + B1 + B 2 …) | Т12' | B0 + B1 + B 2 … = (B0 ∙ B1 ∙ B 2 …) | Теорема де Моргана

## Slide 19: Булева алгебра
Эквивалентные по де Моргану элементы
NAND
NOR

## Slide 20: Булева алгебра
Шаг | Выражение | Объяснение
 | ABC + ABC + ABC | 
1 | BC (A + A) + ABC | Т8: дистрибутивность
2 | BС (1) + ABC | Т5: дополнительность
3 | BС + ABC | Т1: идентичность
Упрощение уравнений
Улучшенная минимизация
Шаг | Выражение | Объяснение
 | ABC + ABC + ABC | 
1 | ABC + ABC + ABC+ ABC | Т3: идемпотентность
2 | BC (A + A) + AB (С + С) | Т8: дистрибутивность
3 | BС (1) + AB (1) | Т5: дополнительность
4 | BС + AB | Т1: идентичность

## Slide 21: Логические схемы
21
Трехвходовый элемент XOR: функциональная спецификация
Принципиальная схема – это изображение цифровой схемы, показывающее элементы и соединяющие их проводники.
и реализация с двумя уровнями логики

## Slide 22: Карты Карно
Карты Карно представляют собой наглядный метод для упрощения булевых уравнений.
Они были изобретены в 1953 г. Морисом Карно, телекоммуникационным инженером из фирмы Bell Labs. Карты Карно очень удобны в случаях, когда уравнение содержит до четырех переменных.
Но, что более важно, они дают понимание сути при манипулировании логическими выражениями.
а) b) c)
Функция трех переменных: таблица истинности (a), карта Карно (b), карта Карно с минтермами (c)

## Slide 23: Карты Карно
Чтение минтермов из карт Карно в точности соответствует чтению дизъюнктивной нормальной формы (ДНФ) из таблицы истинности.
Карты Карно помогают нам делать это упрощение графически, обводя единицы в соседних клетках овалами (n-мерными кубами).
Правила для нахождения минимального уравнения из карт Карно:
использовать меньше всего овалов, необходимых для покрытия всех единиц;
все клетки в каждом овале обязаны содержать единицы;
каждый овал должен охватывать блок, число клеток которого в каждом направлении равно степени двойки (т. е. 1, 2 или 4);
каждый овал должен быть настолько большим, насколько это возможно;
овал может связывать края карты Карно;
единица на карте Карно может быть обведена сколько угодно раз, если это позволяет уменьшить число овалов, которые будут использоваться.

## Slide 24: Карты Карно

## Slide 25: Базовые комбинационные блоки
Комбинационные логические элементы часто группируются в «строительные блоки», используемые
для создания сложных систем. Это позволяет абстрагироваться от излишней детализации уровня логических
элементов и вести разработку на уровне строительных блоков.
Мультиплексор

## Slide 26: Базовые комбинационные блоки
Многовходовый мультиплексор

## Slide 27: Базовые комбинационные блоки
Логика на мультиплексорах

## Slide 28: Элементы последовательной логики
Последовательные логические схемы – это логические схемы, значение на выходе которых зависит как от текущих, так и от предыдущих входных значений. Следовательно, последовательные логические схемы обладают памятью.
RS-триггер
пред
пред

## Slide 29: Последовательная логика
D-защелка
D-триггер
Регистр
при построении большинства последовательностных схем.
N-разрядный регистр – набор из N триггеров с общим тактовым сигналом. Таким образом, все биты регистра обновляются одновременно. Регистр является ключевым блоком

## Slide 30: Спасибо за внимание!
ОСНОВЫ ЛОГИКИ
30